## Slide 1
UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA
UNIDAD DE POSTGRADO FACULTAD DE INGENIERIA INDUSTRIAL Y DE SISTEMAS
MAESTRÍA EN INTELIGENCIA ARTIFICIAL
CONTROL DE UN ROBOT ANTROPOMÓRFICO DE 3 GDL
Modelo dinámico por Jacobianos, controladores articulares en Simulink y planeación autónoma con obstáculos
Fernando García Atúncar
Carlos Gerardo Quispe Reynoso
Gabriela Graciela Villegas Vásquez
Curso: Robótica y Sistemas Autónomos
Docente: Ing. Wilson Dennis Reyes Vásquez
Ciclo académico: 2026 - 1
Notes: GUION (Expositor 1, ~30 s):
"Buenas tardes, profesor. Somos el Grupo 2 de la Maestría en Inteligencia Artificial. Hoy presentamos el control de un robot antropomórfico de 3 grados de libertad: partimos de la cinemática que desarrollamos en el trabajo parcial y la extendimos a un modelo dinámico completo -obtenido por Jacobianos-, tres controladores articulares implementados en Simulink, y una capa de planeación autónoma con obstáculos. La exposición va en cuatro bloques cronológicos, uno por etapa del trabajo; yo abro y también cierro."

## Slide 2
CONTENIDO DE LA SUSTENTACIÓN
Guion de la exposición
1
Punto de partida y motivación
Expositor 1 — de dónde parte el trabajo (cinemática del parcial) y las tres preguntas guía
2
Modelo dinámico por Jacobianos
Expositor 2 — M(q), Coriolis (Christoffel), G(q) y validación numérica
3
4
Control e implementación
Planeación autónoma y conclusiones
Expositor 3 — controladores, prueba de estabilidad, Simulink y resultados
Expositor 1 — ruta A* con los controladores ya vistos, y cierre
2
Notes: GUION (Expositor 1, ~30 s):
"El guion tiene cuatro bloques. En el primero cuento de dónde partimos y planteo las tres preguntas que estructuran todo el trabajo. En el segundo, Expositor 2 deriva el modelo dinámico completo: matriz de inercia, Coriolis y gravedad. En el tercero, Expositor 3 presenta los tres controladores, su justificación de estabilidad y los resultados. Y yo cierro en el cuarto bloque con la planeación autónoma con obstáculos y las conclusiones. El turno de preguntas se atiende por bloque."

## Slide 3
BLOQUE 1
Punto de partida y motivación
Expositor 1
Notes: GUION (Expositor 1, ~15 s):
"Empecemos por el punto de partida y la motivación del trabajo."

## Slide 4
1 · PUNTO DE PARTIDA
Del trabajo parcial al trabajo final: trazabilidad
Heredado del parcial (sin cambios)
Cinemática directa e inversa por DH (fk_3dof, ik_3dof)
Jacobiano translacional del efector
Análisis de singularidades
Geometría L1=0.15, L2=0.50, L3=0.50 m
Control cinemático por pseudoinversa amortiguada
Agregado para el trabajo final
Centros de masa y Jacobianos Jvᵢ, Jwᵢ por eslabón
Matriz de inercia M(q) por Jacobianos
Coriolis C(q,q̇) por Christoffel (n = 3)
Gravedad G(q) desde energía potencial
3 controladores dinámicos en Simulink
Planeación autónoma A* con obstáculos
4
Notes: GUION (Expositor 1, ~65 s):
"Es importante dejar claro qué heredamos del trabajo parcial y qué es nuevo. A la izquierda, lo que no tocamos: cinemática directa e inversa por parámetros Denavit-Hartenberg, el Jacobiano translacional del efector, el análisis de singularidades, y la geometría del robot. A la derecha, en granate, lo que agregamos para el trabajo final: centros de masa y Jacobianos por eslabón, la matriz de inercia, Coriolis, gravedad, los tres controladores dinámicos en Simulink, y la planeación autónoma con A*. No destruimos la base del parcial: la extendimos."

## Slide 5
1 · INTRODUCCIÓN
Alcanzar la posición no basta: hay que vencer la dinámica
Un manipulador debe seguir una trayectoria compensando su propia dinámica —inercia, Coriolis y gravedad— con precisión, estabilidad y torque razonable. Este trabajo lo resuelve sobre un robot antropomórfico de 3 GDL, partiendo de la base cinemática del parcial (Ashagrie et al., 2021).
¿Cómo derivar la dinámica sin Lagrange?
Solo con Jacobianos y coeficientes de Christoffel.
¿Qué controlador es mejor?
PID no lineal vs. PD precompensado vs. par calculado, misma dinámica.
¿Cómo integrar planeación autónoma?
Ruta A* con obstáculos → trayectoria articular.
Configuración cinemática del robot 3 GDL
5
Notes: GUION (Expositor 1, ~80 s):
"El problema central es este: no basta con que el brazo llegue a una posición, tiene que seguir una trayectoria compensando su propia dinámica -inercia, fuerzas de Coriolis y gravedad- con precisión, estabilidad y un torque razonable. Lo resolvemos sobre un robot antropomórfico de 3 grados de libertad, con la misma geometría y los mismos parámetros físicos del paper de Ashagrie y colegas, 2021, el mismo paper del trabajo parcial. Todo el trabajo responde a tres preguntas: ¿cómo derivamos la dinámica sin el lagrangiano? Solo con Jacobianos y coeficientes de Christoffel. ¿Qué controlador es mejor: PID no lineal, PD precompensado, o par calculado? Y ¿cómo integramos una planeación autónoma que evite obstáculos? Estas tres preguntas se responden en los siguientes tres bloques. Con esto cierro esta primera parte."

## Slide 6
BLOQUE 2
Modelo dinámico por Jacobianos
Expositor 2
Notes: GUION (Expositor 2, ~15 s):
"Gracias. Entro yo con el modelo dinámico del robot. Punto clave desde ya: este modelo NO se deriva con el lagrangiano, sino con Jacobianos y coeficientes de Christoffel, tal como pidió el docente."

## Slide 7
2 · MODELO DINÁMICO · MATRIZ DE INERCIA
M(q) construida con Jacobianos, no con Lagrange
Por indicación del docente, la energía cinética se expresa vía los Jacobianos lineales y angulares del centro de masa de cada eslabón. Cada pieza se deriva de la cinemática DH:
M(q) = Σᵢ [ mᵢ · Jvᵢᵀ Jvᵢ + Jwᵢᵀ Rᵢ Iᵢ Rᵢᵀ Jwᵢ ]
Rotaciones
R₁ = Rz(q₁)Rx(π/2), R₂ = R₁Rz(q₂), R₃ = R₂Rz(q₃)
Centros de masa
pc₁=[0,0,lc₁]ᵀ; pc₂, pc₃ a lo largo del eslabón
Jacobiano lineal
Jvᵢ = ∂pcᵢ/∂q (Jv₁ = 0: pc₁ sobre el eje base)
Jacobiano angular
Jw₁=[z₀,0,0], Jw₂=[z₀,z₁,0], Jw₃=[z₀,z₁,z₂], z₁=z₂
Resultado: M(q) 3×3, simétrica y definida positiva (verificado numéricamente).
7
Notes: GUION (Expositor 2, ~90 s):
"La energía cinética del robot se expresa mediante los Jacobianos lineales y angulares del centro de masa de cada eslabón, y de ahí sale la matriz de inercia M(q): la suma, por cada eslabón, de una contribución traslacional -masa por el Jacobiano lineal transpuesto por el Jacobiano lineal- más una contribución rotacional -el Jacobiano angular, la rotación, el tensor de inercia, y de vuelta-. Cada pieza sale directo de la cinemática DH: las rotaciones, los centros de masa, los Jacobianos. Un detalle que vale la pena notar: el Jacobiano lineal del primer eslabón es cero, porque su centro de masa está sobre el eje de giro de la base y no se traslada al moverse. Y los Jacobianos angulares tienen la estructura triangular típica de una cadena serial: cada columna es el eje de una junta, y las juntas posteriores no afectan a los eslabones anteriores. El resultado es una matriz 3 por 3, simétrica y definida positiva, que vamos a verificar numéricamente en un momento."
PREGUNTA PROBABLE DEL DOCENTE:
P: "¿Por qué Jacobianos y no Lagrange?"
R: Indicación explícita del docente; además permite verificar cada término por separado y detectar errores -por ejemplo, así se detectó una matriz de rotación mal orientada-, algo más difícil con una única expresión lagrangiana cerrada.

## Slide 8
2 · MODELO DINÁMICO · CÓDIGO REAL
De la fórmula al código: función inertia_matrix_3dof
Exactamente la fórmula de la diapositiva anterior, ya en código numérico puro (sin Symbolic Math Toolbox). Es una función más dentro del mismo archivo de dinámica (no un archivo aparte), lista para copiarse en un bloque MATLAB Function de Simulink.
function M = inertia_matrix_3dof(q, robot)
[~,~,~,Jv1,Jv2,Jv3,Jw1,Jw2,Jw3,R1,R2,R3] = com_kinematics_3dof(q, robot);
M = robot.m1*(Jv1.'*Jv1) + Jw1.'*R1*robot.I1*R1.'*Jw1 + ...
robot.m2*(Jv2.'*Jv2) + Jw2.'*R2*robot.I2*R2.'*Jw2 + ...
robot.m3*(Jv3.'*Jv3) + Jw3.'*R3*robot.I3*R3.'*Jw3;
M = (M + M.')/2; % simetrizacion numerica (M ya es simetrica
% por construccion; solo limpia ruido de redondeo)
end
Archivo: 01_codigo_final/robot3dof_TFinal_v2_dinamica_jacobianos.m
8
Notes: GUION (Expositor 2, ~55 s):
"Esto que acabo de explicar no se queda en la pizarra: aquí está el código real, tal como corre en MATLAB. Es la función inertia_matrix_3dof, dentro del mismo archivo de dinámica. Recibe los Jacobianos y las rotaciones de la cinemática, arma la suma de las tres contribuciones traslacionales y las tres rotacionales, y al final hay una simetrización numérica que solo limpia ruido de redondeo -la matriz ya es simétrica por construcción-. Es código numérico puro, sin el toolbox simbólico, porque así lo exige un bloque MATLAB Function de Simulink."

## Slide 9
2 · CORIOLIS Y GRAVEDAD
Coriolis por Christoffel y G(q) en forma cerrada
Matriz de Coriolis — coeficientes de Christoffel (n = 3)
cᵢⱼₖ = ½ ( ∂Mᵢⱼ/∂qₖ + ∂Mᵢₖ/∂qⱼ − ∂Mⱼₖ/∂qᵢ ) , Cᵢⱼ = Σₖ cᵢⱼₖ q̇ₖ
Vector de gravedad — gradiente de la energía potencial
G₁ = 0
G₂ = (m₂lc₂+m₃L₂)g·cos q₂ + m₃lc₃g·cos(q₂+q₃)
G₃ = m₃ lc₃ g · cos(q₂+q₃)
G₁ = 0 es geométrico: la junta de base no cambia la altura de ningún centro de masa.
Propiedad clave
La matriz Ṁ(q) − 2C(q,q̇) es antisimétrica.
Esta identidad —verificada en el código— es la que habilita la prueba de estabilidad de Lyapunov de los controladores (Bloque 3).
9
Notes: GUION (Expositor 2, ~80 s):
"La matriz de Coriolis se obtiene de M(q) con los coeficientes de Christoffel, con n igual a 3: cada término c-i-j-k combina derivadas parciales de M, y C sale de sumar esos coeficientes multiplicados por la velocidad articular. El vector de gravedad es el gradiente de la energía potencial, y en este robot tiene una forma cerrada simple: G uno es exactamente cero -la junta de base no cambia la altura de ningún centro de masa-, G dos y G tres dependen del coseno de q dos y de q dos más q tres. Y aquí hay una propiedad clave para el bloque de control: la matriz M punto menos dos C es antisimétrica. No es un detalle formal, es justamente lo que permite demostrar la estabilidad de Lyapunov de los controladores, y ya la verificamos numéricamente en el código."

## Slide 10
2 · CORIOLIS Y GRAVEDAD · CÓDIGO REAL
Los coeficientes de Christoffel, línea por línea
La misma fórmula c_ijk de la diapositiva anterior, implementada como un triple bucle sobre M(q). También es una función dentro del mismo archivo de dinámica. dM/dq se obtiene por diferencias finitas centradas (h=1e-6).
function C = coriolis_matrix_3dof(q, qdot, robot)
n = 3; h = 1e-6; dM = cell(1,n);
for k = 1:n
dq = zeros(n,1); dq(k) = h;
Mp = inertia_matrix_3dof(q + dq, robot);
Mm = inertia_matrix_3dof(q - dq, robot);
dM{k} = (Mp - Mm)/(2*h);
end
C = zeros(n,n);
for i = 1:n
for j = 1:n
for k = 1:n
cijk = 0.5*(dM{k}(i,j) + dM{j}(i,k) - dM{i}(j,k));
C(i,j) = C(i,j) + cijk*qdot(k);
end
end
end
end
Archivo: 01_codigo_final/robot3dof_TFinal_v2_dinamica_jacobianos.m — misma formula que la version simbolica (Seccion 9 del archivo), <1e-10 de diferencia
10
Notes: GUION (Expositor 2, ~55 s):
"Y aquí, otra vez, el código real: la función coriolis_matrix_3dof. Es un triple bucle sobre los índices i, j, k que implementa exactamente la fórmula de Christoffel que acabo de mostrar. La derivada de M respecto a cada q se obtiene por diferencias finitas centradas, con un paso de una millonésima, porque Simulink no admite código simbólico dentro de un bloque MATLAB Function. Esta versión numérica coincide con la versión simbólica con un error del orden de diez a la menos diez."

## Slide 11
2 · VALIDACIÓN NUMÉRICA DEL MODELO
El modelo reproduce la física esperada
M(q) ≻ 0
Autovalores 0.011 / 0.23 / 0.35 — simétrica y definida positiva
G₁ ≡ 0
La junta de base no altera la energía potencial (resultado exacto)
≈ 10⁻¹⁰
Coincidencia entre la C simbólica y la numérica en el punto de prueba
Dinámica libre (τ = 0): oscilación no amortiguada; el acoplamiento de Coriolis mueve q₁ pese a G₁ = 0.
11
Notes: GUION (Expositor 2, ~70 s):
"Para cerrar mi bloque, la validación. En un punto de prueba arbitrario, M sale simétrica, con los tres autovalores positivos: cero coma cero once, cero coma veintitrés, cero coma treinta y cinco. Eso confirma que es definida positiva, la condición física que tiene que cumplir. G uno sale exactamente cero, como predijimos. Y la versión simbólica de C coincide con la numérica en el orden de diez a la menos diez. La figura de la derecha es la dinámica libre, sin ningún controlador: el robot oscila sin amortiguarse, como un péndulo doble, y noten que q uno también se mueve aunque G uno sea cero y parta del reposo -eso es el acoplamiento de Coriolis, que transmite el movimiento de q dos y q tres hacia q uno-. Con el modelo validado, le paso el turno a Expositor 3 para los controladores."
PREGUNTA PROBABLE DEL DOCENTE:
P: "¿Por qué q1 se mueve si G1=0 y parte del reposo?"
R: Por el acoplamiento de Coriolis -términos C(1,2) y C(1,3)-, conservación de momento angular; el método de Jacobianos lo captura correctamente.

## Slide 12
BLOQUE 3
Control e implementación
Expositor 3
Notes: GUION (Expositor 3, ~15 s):
"Gracias. Con el modelo dinámico ya disponible, presento los tres controladores, su justificación de estabilidad, la implementación en Simulink, y los resultados."

## Slide 13
3 · CONTROLADORES · DINÁMICA DE ERROR
Tres leyes de control y por qué el par calculado gana
PID no lineal
τ = Kp·e + Kd·ė + Ki·∫e + G(q)
Regulación de posición + compensación de gravedad
PD precompensado
τ = M(qd)q̈d + C(qd,q̇d)q̇d + G(qd) + Kp·e + Kd·ė
Modelo evaluado en la trayectoria deseada
Par calculado
τ = M(q)(q̈d + Kd·ė + Kp·e) + C(q,q̇)q̇ + G(q)
Modelo evaluado en el estado real
Par calculado → dinámica de error
Al sustituir su ley, C·q̇ y G se cancelan y M(q) es invertible:
ë + Kd·ė + Kp·e = 0
Lineal, desacoplada y exponencialmente estable (Kd = 2√Kp → crítico).
PID: estable por Lyapunov (usa Ṁ−2C antisimétrica). PD: cancelación solo aproximada.
13
Notes: GUION (Expositor 3, ~100 s):
"Tenemos tres leyes de control. El PID no lineal regula posición y compensa gravedad explícitamente. El PD con precompensación evalúa el modelo dinámico en la trayectoria deseada. Y el par calculado lo evalúa en el estado real medido del robot -esa es la diferencia clave-. Si sustituyen la ley del par calculado en la ecuación de la dinámica, C(q,q̇)q̇ y G(q) se cancelan exactamente, y como M(q) es invertible, queda una ecuación de error lineal: e dos puntos más Kd por e punto más Kp por e, igual a cero. Es lineal, desacoplada por articulación, y exponencialmente estable. Esa cancelación exacta es la razón matemática de que el par calculado converja más rápido y con menos torque. El PID, en cambio, se demuestra estable con una función de Lyapunov que usa justamente la antisimetría de M punto menos dos C que vimos en el bloque anterior. Y el PD precompensado solo cancela de forma aproximada, porque evalúa el modelo en la trayectoria deseada, no en el estado real."

## Slide 14
3 · CONTROLADORES · CÓDIGO REAL
La ley de control, tal como corre en Simulink
Bloque MATLAB Function real del subsistema Par_Calculado. Las funciones locales replican exactamente M(q), C(q,qdot) y G(q) ya mostradas.
function tau = mlfb_par_calculado(q, qdot, qd, qd_dot, qd_ddot, Kp, Kd)
e = qd - q;
edot = qd_dot - qdot;
Mq = local_inertia_matrix(q, ...); % misma formula de M(q)
Cq = local_coriolis_matrix(q, qdot, ...); % misma formula de C(q,qdot)
Gq = local_gravity_vector(q, ...); % misma formula de G(q)
v = qd_ddot + Kd*edot + Kp*e;
tau = Mq*v + Cq*qdot + Gq;
end
Nota: PID_NoLineal y PD_Precomp son bloques hermanos (mlfb_pid_nolineal.m, mlfb_pd_precomp.m) con la misma estructura y las mismas funciones locales de M, C, G.
Archivo: 01_codigo_final/simulink_blocks/mlfb_par_calculado.m
14
Notes: GUION (Expositor 3, ~55 s):
"Y aquí el código real del bloque que corre dentro de Simulink: mlfb_par_calculado. Calcula el error y su derivada, llama a tres funciones locales que replican exactamente M, C y G que ya vimos, arma la ley de control, y devuelve el torque. Los otros dos controladores, PID no lineal y PD precompensado, son archivos hermanos con la misma estructura."

## Slide 15
3 · IMPLEMENTACIÓN EN SIMULINK
Tres subsistemas, misma planta y misma referencia
Cada controlador es un subsistema independiente, simulado con la misma trayectoria qd(t) para una comparación justa. La planta y los controladores son bloques MATLAB Function con código numérico puro (sin toolbox simbólico).
qd, q̇d, q̈d (From Workspace)
Controlador (MATLAB Function) → τ
Saturación ±[80, 80, 60] N·m
Planta 3GDL: q̈ = M⁻¹(τ − Cq̇ − G)
Integradores q̈→q̇→q (realimentación)
Scope del par calculado en Simulink real: las 3 articulaciones convergen.
15
Notes: GUION (Expositor 3, ~70 s):
"Así lo llevamos a Simulink, como pidió el docente. Cada controlador es un subsistema independiente, pero los tres comparten la misma trayectoria deseada, para que la comparación sea justa. La cadena es: la trayectoria entra por un bloque From Workspace, el controlador -un bloque MATLAB Function- calcula el torque, pasa por una saturación de más menos 80, 80 y 60 newton-metro, entra a la planta dinámica -otro MATLAB Function que resuelve q̈=M⁻¹(τ−Cq̇−G)-, y dos integradores en cascada devuelven la velocidad y la posición, que se realimentan al controlador. La imagen es el Scope real, corriendo en Simulink: las tres articulaciones convergen."

## Slide 16
3 · IMPLEMENTACIÓN EN SIMULINK · EVIDENCIA
Los tres controladores en Simulink real
Scope PID no lineal
Scope PD precompensado
Scope Par calculado
Las tres articulaciones convergen en los tres subsistemas, corriendo en Simulink real.
16
Notes: GUION (Expositor 3, ~15 s): “Aquí el detalle del error por cada articulación -paso rápido-: el PID deja ese rizado que mencioné, PD y par calculado se estabilizan más cerca de cero.”

## Slide 17
3 · RESULTADOS COMPARATIVOS
El par calculado converge antes y con menos torque
Controlador | Error RMS [rad] | T. estab. [s] | Torque RMS [N·m] | Torque máx [N·m]
PID no lineal | 0.0303 | 1.89 | 4.28 | 18.66
PD precompensado | 0.0304 | 0.85 | 4.30 | 20.42
Par calculado | 0.0316 | 0.70 | 4.23 | 10.03
0.70 s
Tiempo de estabilización del par calculado (vs. 1.89 s del PID)
10.03 N·m
Torque máximo, la mitad que PID/PD (18.7–20.4 N·m)
< 1 %
Diferencia Simulink vs. MATLAB puro (validación cruzada)
17
Notes: GUION (Expositor 3, ~100 s):
"Los tres controladores, misma trayectoria, misma condición inicial. El error máximo es igual en los tres porque ocurre en el instante cero, antes de que cualquier controlador actúe -depende solo de la condición inicial, no del controlador-. A partir de ahí, el par calculado gana en dos métricas concretas: tiempo de estabilización, 0.70 s contra 1.89 s del PID; y torque máximo, 10.03 N·m contra 18 a 20 de los otros dos. El torque RMS, en cambio, es prácticamente igual en los tres, entre 4.2 y 4.3 N·m -no es ahí donde está la ventaja del par calculado, sino en el pico del transitorio y en la velocidad de convergencia-. Todo esto lo validamos también en MATLAB puro, sin Simulink, con menos de 1% de diferencia."
PREGUNTAS PROBABLES DEL DOCENTE:
P1: "¿Por qué el error máximo es idéntico en los tres controladores?"
R1: Ocurre en t=0, antes de que actúe cualquier controlador; depende solo de la condición inicial impuesta.
P2: "¿Por qué el PID difiere en tiempo de estabilización entre Simulink y MATLAB puro?"
R2: El PID no incorpora anti-windup; esa no linealidad lo hace sensible a diferencias mínimas entre dos integraciones numéricas equivalentes. Queda como recomendación/pregunta al docente.

## Slide 18
3 · RESULTADOS COMPARATIVOS · DETALLE
Error articular por junta (Simulink real)
Error articular q1
Error articular q2
Error articular q3
El PID no lineal deja un rizado sostenido; PD y par calculado se estabilizan más cerca de cero.
18
Notes: GUION (Expositor 3, ~15 s): “Esta es la evidencia completa de la validación cruzada en MATLAB puro: seguimiento articular de las tres juntas, prácticamente idéntico a Simulink.”

## Slide 19
3 · VALIDACIÓN CRUZADA (v3, MATLAB PURO)
Seguimiento articular — v3
Seguimiento q1 (v3)
Seguimiento q2 (v3)
Seguimiento q3 (v3)
Reproducción en MATLAB puro (ode45, sin Simulink), misma trayectoria, ganancias y dinámica.
19
Notes: GUION (Expositor 3, ~15 s): “El error articular comparado y la trayectoria cartesiana del efector, también en MATLAB puro -mismos números que ya vimos, menos de 1% de diferencia-.”

## Slide 20
3 · VALIDACIÓN CRUZADA (v3, MATLAB PURO)
Error articular y trayectoria cartesiana — v3
Comparación de error articular (v3)
Trayectoria cartesiana del efector final (v3)
Coincide con Simulink con <1% de diferencia en error RMS, error máximo, torque RMS y torque máximo.
20
Notes: GUION (Expositor 3, ~15 s): “Y el torque por controlador y por articulación en esa misma validación cruzada. Sigo con la implementación en Simulink.”

## Slide 21
3 · VALIDACIÓN CRUZADA (v3, MATLAB PURO)
Torque por controlador y por articulación — v3
Norma de torque por controlador (v3)
Torque junta 1 (v3)
Torque junta 2 (v3)
Torque junta 3 (v3)
Validación cruzada e independiente de Simulink, plataforma MATLAB pura.
21
Notes: GUION (Expositor 3, ~15 s): “Los tres Scopes reales de Simulink, uno por controlador: en los tres, las tres articulaciones convergen.”

## Slide 22
BLOQUE 4
Planeación autónoma y conclusiones
Expositor 1
Notes: GUION (Expositor 1, ~15 s):
"Gracias. Cierro yo con la planeación autónoma y las conclusiones."

## Slide 23
4 · PLANEACIÓN AUTÓNOMA CON OBSTÁCULOS
A*: una ruta libre de obstáculos → trayectoria articular
1
Mapa cartesiano XZ con 2 obstáculos circulares
2
A* (8 vecinos) → ruta óptima libre de colisión
3
13 waypoints, todos alcanzables por cinemática inversa
4
Suavizado (pchip) → trayectoria articular qd(t)
5
Los 3 controladores ya vistos siguen la trayectoria qd(t) que genera A*
23
Notes: GUION (Expositor 1, ~80 s):
"Cerramos el círculo: los tres controladores que acaban de ver ahora siguen una trayectoria autónoma, no solo un tramo punto a punto. El flujo es este: un mapa cartesiano en el plano X-Z con dos obstáculos circulares, el algoritmo A* con conectividad de 8 vecinos encuentra la ruta óptima libre de colisión, esos 13 waypoints son todos alcanzables por cinemática inversa, se suavizan con una interpolación pchip, y esa trayectoria articular la siguen los mismos tres controladores que ya vimos -no hicimos ningún controlador nuevo para esto-."
PREGUNTA PROBABLE DEL DOCENTE:
P: "¿La planeación A* puede ejecutarse dentro de Simulink o solo en MATLAB?"
R: Se planifica en MATLAB y se entrega la trayectoria articular deseada qd(t) a Simulink. Queda como pregunta abierta al docente si desea que el propio Simulink ejecute el algoritmo de búsqueda.

## Slide 24
4 · PLANEACIÓN AUTÓNOMA (v4) · DETALLE
Seguimiento articular con la ruta A* — v4
Seguimiento q1 (v4)
Seguimiento q2 (v4)
Seguimiento q3 (v4)
Los mismos tres controladores del Bloque 3, siguiendo ahora la trayectoria qd(t) generada por A*.
24
Notes: GUION (Expositor 1, ~15 s): “El seguimiento articular completo con la ruta A*, para las tres juntas y los tres controladores ya vistos.”

## Slide 25
4 · PLANEACIÓN AUTÓNOMA (v4) · DETALLE
Error articular y trayectoria cartesiana — v4
Comparación de error articular (v4)
Trayectoria cartesiana del efector final (v4)
El par calculado mantiene 0.70 s de estabilización también sobre la ruta con obstáculos.
25
Notes: GUION (Expositor 1, ~15 s): “Error articular y trayectoria cartesiana del efector siguiendo la ruta con obstáculos.”

## Slide 26
4 · PLANEACIÓN AUTÓNOMA (v4) · DETALLE
Torque por controlador y por articulación — v4
Norma de torque por controlador (v4)
Torque junta 1 (v4)
Torque junta 2 (v4)
Torque junta 3 (v4)
Torque máximo notablemente menor del par calculado (4.27 N·m) por la trayectoria A* más suave.
26
Notes: GUION (Expositor 1, ~15 s): “Y el torque correspondiente: el par calculado vuelve a ser el más eficiente, con el pico más bajo.”

## Slide 27
CONCLUSIONES Y CIERRE
De la cinemática al control con sustento matemático completo
1
Modelo dinámico M(q)q̈+C q̇+G=τ obtenido por Jacobianos + Christoffel, sin Lagrange, verificado simétrico y definido positivo.
2
Los 3 controladores validados en Simulink y en MATLAB puro (<1% de diferencia); cada uno con su prueba de estabilidad.
3
El par calculado es el más eficiente: reduce a ë+Kd·ė+Kp·e=0 y gana en tiempo de estabilización y torque máximo (el torque RMS es prácticamente igual en los tres).
4
Planeación A* integrada: ruta libre de obstáculos convertida a trayectoria articular seguida sin perder precisión.
LAS CIFRAS
0.70 s
estabilización — par calculado
10.03 N·m
torque máximo — la mitad
Ṁ−2C ≈ 0
antisimetría — verificada
< 1 %
Simulink vs. MATLAB
Repositorio: github.com/webconceptos/Robotica3GDL
Notes: GUION (Expositor 1 - cierre, ~80 s):
"Para cerrar. Obtuvimos un modelo dinámico completo por Jacobianos y Christoffel, sin lagrangiano, verificado simétrico y definido positivo. Los tres controladores están validados en Simulink y en MATLAB puro, con menos de 1% de diferencia, y cada uno con su propia justificación de estabilidad. El par calculado es el más eficiente: reduce la dinámica de error a una ecuación lineal, y gana en tiempo de estabilización y en torque máximo -el torque RMS es prácticamente igual en los tres, por eso no aparece entre las cifras de cierre-. Y la planeación autónoma con A* se integró sin perder precisión de seguimiento, reusando los mismos controladores. Pasamos de la cinemática del parcial a un control articular con sustento matemático completo. Muchas gracias, quedamos abiertos a sus preguntas."
Recordar: todo está versionado y es reproducible en el repositorio.